PROTOTYPE MONITORING SUHU BERBASIS MIKROKONTROLER PADA COOL BOX IKAN MENGGUNAKAN SENSOR DS18B20 DENGAN METODE FUZZY

Eka Setya Wijaya1, Muti`a Maulida2, Yuslena Sari3, Andreyan Rizky Baskara4, Akhmad Rivaldy5

Program Studi Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat

JL. Brigjend H. Hasan Basry, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kotak Pos 219

ekasw@ulm.ac.id

Abstract

Fish supply in to the consumers need long relatives distance and much time. Meanwhile the consumers always want fresh fish. The problem occurred was broken stock of fresh fish in every shipping and happened almost all the time. It made fish became stale and made supplier got lose.

The study was took place in Batulicin Simpang Empat in a harbor (Pelelangan Pembongkaran Ikan)  until now the handling of fish catches generally used ice block in the usual cool box. Using ice block is one of easiest method. Although, using ice block only could maintain low temperature in short time whereas the ideal temperature of cool box should be 10 ͦ Celsius measured by usual temperature’s device room. In shipping process, the driver unpack the cool box to checked temperaturemanually. This matter waste time and cost because the driver should provide extra ice block to maintain low temperature of cool box.

In order to resolve the problem, monitoring could be done automatically by using a microcontroller chip in the cool box with DS18B20 censor and fuzzy methodbase microcontroller. The purpose was supplier could be helped to monitoring the stabilities of cool box temperature used website. This system is made by computerization. It would make supplier job easier because driver able to check fish condition without unpack the cool box and made time, energy and cost more efficient.

Keywords: Temperature Censor, Fish cool box microcontroller, Fuzzy method, and website

Abstrak

Dalam Penyuplaian Ikan kepada konsumen membutuhkan jarak dan waktu yang relatif panjang, sedangkan konsumen selalu mengharapkan ikan segar. Dan permasalahan yang dihadapi dalam produk ikan segar, yaitu persediaan yang rusak (broken stock) sering kali berlebihan, sehingga banyak ikan yang membusuk dan akhirnya mengalami kerugian.

Batulicin Simpang Empat tempat dilakukanya penelitian, pelabuhan PPI (Pelelangan Pembongkaran Ikan) saat ini penanganan hasil tangkapan ikan biasanya menggunakan pendinginan es batu di dalam cool box biasa. Penggunaan es merupakan salah satu cara yang paling mudah dilakukan. Akan tetapi, pendinginan dengan menggunakan es batu  hanya dapat mempertahankan suhu rendah dalam waktu yang singkat sedangkan suhu ideal dari dalam cool box adalah 10˚C yang diukur dengan menggunakan alat suhu ruangan biasa. Jadi, saat perjalanan driver akan membongkar muatan dan mengecek apakah suhu turun atau tidak secara manual. Hal ini sangat memakan waktu dan biaya karena supplier selalu membawa cadangan es untuk berjaga-jaga jika suhu turun didalam cool box tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, monitoring dapat dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan sebuah chip mikrokontroler pada cool box dengan sensor DS18B20 bersama metode fuzzy berbasis mikrokontroler. Tujuannya agar supplier dapat terbantu untuk memonitoring kestabilan suhu cool box dengan menggunakan website. Karena sistem dibuat terkomputerisasi maka akan memudahkan kinerja dari supplier atau driver sehingga driver dapat memonitor kondisi ikan di dalam cool box tanpa harus membongkar muatan dan hal ini dapan mengefisiensikan waktu, tenaga, dan biaya karena suhu cool box tetap terjaga dengan baik  dan mudah.

Kata kunci: Sensor Suhu, Mikrokontroler Cool Box Ikan,  Metode Fuzzy, dan website

1. PENDAHULUAN

Para supplier memegang peranan penting, agar ikan-ikan yang disuplai dalam kualitas yang baik. Permasalahan yang dihadapi dalam persediaan produk ikan segar, yaitu persediaan yang rusak (broken stock) sering kali berlebihan, sehingga banyak ikan yang membusuk dan mengalami kerugian.  [1]

Penanganan hasil tangkapan ikan biasanya menggunakan pendinginan dengan es batu. Penggunaan es merupakan salah satu cara yang paling mudah dilakukan.

Proses penanganan ikan yang bertujuan untuk memperpanjang umur simpan ikan akan menambah biaya produksi pada ikan sehingga harga jual ikan akan naik. Biaya penyimpanan dan penanganan bahan dalam rantai pasok ikan terdapat disemua tahapan rantai pasok ikan mulai dari proses pengawetan sampai ke tangan konsumen. Biaya itu dibutuhkan untuk menjaga supaya ikan yang diterima konsumen tetap berkualitas baik, namun biaya tersebut merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh supplier sehingga harus diminimalisir.

Salah satu kendala bagi supplier atau driver adalah pada saat perjalanan pengangkutan ikan melakukan monitoring kualitas suhu secara realtime. Para driver saat diperjalanan memeriksa suhu secara manual yaitu membuka box ikan tersebut satu persatu lalu mengecek suhu ikan dan itu sangat menghambat waktu, tenaga juga biaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, monitoring dapat dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan sebuah chip mikrokontroler pada cool box dengan sensor.

Dan untuk memonitoring suhu yang dari penggunaan alat tersebut digunakan sebuah metode fuzzy digunakan untuk pengolahan data [8].

Pada penelitian ini akan dibuat sebuah prototype monitoring suhu menggunakan sensor DS18B2 dengan mengimplementasikan metode logika fuzzy berbasis mikrokontroler. Jadi diharapkan prototype monitoring suhu pada cool box ikan dapat mempermudah supplierikan untuk memonitoring kestabilan suhu cool box dengan menggunakan website.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan atau objek yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan hasil survei dan observasi di tempat, diantaranya: Es, Ikan, cool box. Sedangkan alat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini berupa perangkat keras (hardware) seperti : Cool box, Modem Wireless, Kabel Jumper, Kabel USB, Komputer / laptop dengan spesifikasi minimal Dual Core dan RAM 2GB, dan Sensor suhu DS18B20. Sedangkan yang diperlukan dalam pembuatan sistem pada penelitian ini software adalah Bahasa Pemograman PHP, Arduino IDE, MySQLi sebagai database dan Web browser.

2.2. Perancangan Sistem

Untuk penelitian ini terdiri dari 2 tahapan perancangan sistem, yaitu membuat hardware untuk sebagai alat serta menginstal aplikasinya. Kemudian membuat system memonitor sebagai user interface yang berbasis website untuk menampilkan data yang sudah dikirim oleh perangkat keras lalu disimpan di database.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diberikan hasil penelitian yang dilakukan sekaligus dibahas secara komprehensip. Hasil bisa berupa gambar, grafik, tabel dan lain-lain yang mempermudah pembaca paham dan diacu di naskah. Jika bahasan terlalu panjang dapat dibuat sub-sub judul, seperti contoh berikut.

3.1. Pengolahan Data

Secara garis besar, diagram blok proses inferensi fuzzy [22] dinyatakan sebagai berikut:

Gambar 1 Diagram blok sistem inferensi fuzzy

Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan, diantaranya:

- Pembentukan Himpunan Fuzzy

- Aplikasi Fungsi Implikasi

- Komposisi Aturan

- Defuzzifikasi

Berikut adalah perhitungan manual memprediksi suhu didalam cool box, sesuai 4 langkah tersebut.

Gambar 2 Himpunan fuzzy untuk variabel input suhu

Derajat Keanggotaan µ[x]

Jika diketahui yang didapat misalkan suhu 16 maka :

(Suhu 16)

Gambar 3 Himpunan fuzzy untuk variabel output Lampu

Derajat Keanggotaan µ[y] (dari Gambar 3)

Aplikasi fungsi implikasi (RULE)

[Rule1] IF Suhu Dingin THEN Lampu Tidak Menyala (LTM)

Predikat = µSuhu Dingin ∩ µLampuTidak Menyala (LTM) = 0,2

[Rule 2] IF Suhu Sejuk THEN Lampu Bekedip Cepat (LBC)

Predikat= µSuhu Sejuk ∩ µLampu Bekedip Cepat (LBC) =0,2

[Rule 3] IF Suhu Mulai Panass THEN Lampu Bekedip Lambat (LBL)

Predikat= µSuhu Mulai Panas ∩ µLampu Bekedip Lambat (LBL) = 0

[Rule 4] IF Suhu Panas THEN Lampu Tidak Berkedip (LTB)

Predikat = µSuhu Panas ∩ µLampu Tidak Berkedip (LBL) = 0

Inferensi RULE

Perhitungan inferensi menetukan nilai z1,z2, z3, z4, z5, dan z6 bawah dalam fungsi keanggotaan.

Jika Nilai NAIK zMIN – (a_predikat *(zMIN – zMAX))

Jika Nilai TURUN zMAX – (a_predikat *(zMAX – zMIN))

a _dingin = 0,2

a _sejuk = 0,2

a _mulai panas = 0

a _panas = 0

z1=3-(0,2*(3-0))

=3-(0,2*3)

=3-0,6

=2,4

z2=2-(0,2*(2-7))

=2-(0,2*(-5))

=2-(-1)

=3

z3=7-(0,2*(7-2))

=7-(0,2*(5))

=7-1

=6

z4=6-(0*(6-15))

=6-(0*(-9))

=6-0

=6

z5=15-(0*(15-6))

=15-(0*(9))

=15-0

=15

z6=15-(0*(15-30))

=15-(0*(-15))

=15-0

=15

Defuzzyfikasi

Jadi hasil yang didapat adalah 3,8 detik untuk waktu lampu akan menyala

3.2. Implementasi Antar Muka Pada Sistem

Berikut ini merupakan screenshoot dariwebsite yang dimana berfungsi untuk menampilkan hasil kiriman data yang sudah diolah atau dihasilkan oleh mikrokontroler wemos D1 sesuai dengan program yang sudah dibuat.

Gambar 4 ScreenShoot pada halaman beranda website

Gambar 5 ScreenShoot pada halaman mobil website

Gambar 6 ScreenShoot pada halaman box website

Gambar 7 ScreenShoot pada halaman pengguna website

Gambar 8 ScreenShoot pada halaman rekap website

3.3. Pengujian Sistem

Pada bagian ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat, yang tentunya sesuai dengan rumus yang ada pada bagian skenario pengujian. Ini adalah foto dari rangkaian wemos D1 yang digunakan dalam penelitian

Gambar 9 Rangkaian wemos D1 monitoring suhu cool box

3.3. Skenario Pengujian

Untuk skenario pertama dilakukan pengujian menggunakan mobil untuk melakukan test atau percobaan secara langsung dengan menggunakan 2 cool box yang setiap cool box-nya  masing – masing berisikan 5 es batu bungkus yang bisa dibeli di toko maupun warung eceran lalu dihancurkan es tersebut dan 6 sampai 7 botol minuman yang terisi penuh sebelum berangkat.

Untuk skenario kedua penulis melakukan pengujian ditempat tidak bergerak. Sama seperti sebelumnya penulis menggunakan 2 cool box yang setiap cool box-nya masing – masing berisikan 5 es batu bungkus yang bisa dibeli ditoko maupun warung eceran lalu dihancurkan es tersebut dan 6 sampai 7 botol minuman yang terisi penuh sebelum menguji.

Pada penelitian ini digunakan metode logika fuzzy tsukamoto untuk mengetahui keakurasian suhu didalam cool box yang sudah di tentukan dalam sistem ini. Monitoring menggunakan parameter-parameter kendali logika fuzzy tsukamoto yang disusun dan diklasifikasikan berdasarkan pengujian karakteristik sistem dan pengukuran suhu didalam cool box yang sebenarnya agar penerapan monitoring suhu cool box dapat dioptimalkan.

Suhu terakumulasi setelah 15 sampai 20 menit dan hasil pengujian setelahnya ditunjukkan pada Tabel 1 untuk monitoring di depan rumah dan Tabel 2 saat diperjalanan.

Tabel 1 Pengujian Akurasi Sensor DS18B20 di Mobil Yang Berjalan

Tabel 2 Pengujian Akurasi Sensor DS18B20 di Tempat Diam

Hasil pengujian skenario satu didapatkan tingkat akurasi indikator lampu juga akurasi sensor DS18B20 sebesar 100% untuk sensor 1 dan sensor 2. Hasil indikator lampu dan akurasi sensor DS18B20 sudah sesusai dengan output fuzzy yang dirancang. Hal itu terlihat dari suhu cool box yang dibaca sensor DS18B20 dan pengukur suhu manual mengeluarkan nilai yang hampir sama itu akan dikatakan sesuai. Lalu jika dari sensor DS18B20 tidak membaca suhu didalam cool box karena error atau semacamnya itu akan dikatakan tidak. Salah satu contoh error mengeluarkan nilai 85.00 atau -127 karena nilai maksimal yang dibaca sensor adalah antara 85 sampai -127 dan itu dikatakan tidak sesuai. Untuk skenario kedua akurasi indikator lampu dan akurasi sensor DS18B20 didapatkan sebesar sensor 1 94.11% dan sensor 2 sebesar 88.23% karena untuk pengujian dirumah peneliti sering membuka tutup cool box mengambil pengukur suhu ruangan untuk perbandingan sehingga ada beberapa error dalam pengambilan data. Akan tetapi hasil indikator lampu sudah tepat dan akurasi sensor DS18B20 sudah sesusai dengan output fuzzy yang dirancang.

4.  SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penggabungan antara mikrokontroler wemos D1 dengan sensor DS18B20 yang diaplikasikan pada website berhasil dilakukan dengan diketahui bekerjanya alat yang sudah dibuat menggunakan bahasa pemrograman C.

- Prototype monitoring suhu didalam cool box menggunakan metode logika fuzzy yang notifikasinya dikirim ke lampu LED dan ke website setelah dilakukan pengujian data dan mendapatkan nilai akurasi suhu yang tinggi.

- Dengan pengiriman laporan yang real time, sistem monitoring ini dapat diimplementasikan untuk membantu supplier dalam mengecek dan memonitor suhu cool box secara lebih praktis tanpa  harus membuka box dan mengecek secara manual.

DAFTAR PUSTAKA

- E. Susanto dan A. Fahmi, “Senyawa Fungsional Dari Ikan: Aplikasi Dalam Pangan”, Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan, vol. 1, pp. 95-102.

- N. Suryani, Rosita dan U. Hasanah, “Perbedaan Kadar Protein dan Kadar Lemak Ikan Patin (Pangasius hypophtalmus) yang Diolah secara Digoreng, Dipanggang dan Direbus”, Jurnal Kesehatan Indonesia, pp. 39-45, 2016.

- A. Apriyono, “Prosedur Penetapan Harga Jual”, 2007. [Online]. [Diakses Minggu Juli 2018].

- D. P. Budi, “Perancangan Prototype Alat Untuk Sistem Pemantauan Suhu dan Kelembaban Menggunakan Arduino Platform”, repository.uksw, 2013.

- D. H. J. S. dan D. B. , “Pemantauan Suhu Dengan Mikrokontroler ATMEGA8 Pada jaringan Lokal”, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.

- Y. A. Kumia, “Perbandingan Kualitas Antar Sensor Suhu dengan Menggunakan Arduino Pro mini”, Universitas Wijaya Kartika Surabaya, 2016.

- E. N. M. R. dan A. R. , “Rancang Bangun Termometer Digital Berbasis Sensor DS18B20 Untuk Penyandang Tunanetra”, Universitas Telkom, vol. 4, p. 3, 2017.

- M. A. Bahruddin, “Rancang Bangun Alat Pengukuran Suhu Ruangan Berbasis Fuzzy Logic dan Jaringan TCP/IP”, Universitas Islam Negeri.

- N. C. Basjaruddin, Pembelajaran Mekatronika Berbasis Proyek, c. u. utama, Penyunt., Yogyakarta, 2015.

- M. dan E. Istiyono, Fisika 1, Jakarta: Yudhistira, 2007.

- F. Supegina dan E. J. Setiawan, “Rancang Bangun IOT Temperature Controller Untuk Enclosure BTS Berbasis Microcontroller Wemos Dan Android”, Jurnal Elektro, vol. VIII, pp. 145-150, 2 Mei 2017.

- Triyanto, “Media Pembelajaran Sensor Pir Parallax, Hall Effect, dan Sensor Ds18b20 Pada Mata Pembelajaran Sensor dan Aktuator di Smk Muhammadiyah Prambanan”, pp. 23-24, 2016.

- Indotrading, www.indotrading.com, 2018. [Online]. [Diakses Selasa Juli 2018].

- R. Hidayat, Cara Praktis Membangun Website Gratis, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.

- B. S. V. A. Suoth dan H. S. Kolibu, “Fuzzy, Rancang Bangun Sistem Kontrol Suhu Dan Ketinggian Air Untuk Pemijahan Ikan Dengan Menggunakan Logika”, UNSRAT Manado, Manado, 2015.

- S. Kusumadewi, “Aplikasi Logika Fuzzy Untuk Pendukung Keputusan”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

- P. Mandarani, “Perancangan Dan Implementasi User Interfae Berbasis Web Untuk Monitoring Suhu, Kelembaban Dan Asap Pada Ruangan Berbeda Dengan Memanfaatkan Jaringan Local Area Network”, Jurnal Teknik Informatika, pp. 37-42, 2014.

- R. Candra, “Alat Pemantau Suhu Ruangan Melalui Web Berbasis Mikrokontroler AT89S51”, Jurnal Sistem Komputer, pp. 534-538, 2006.

- T. D. Madyanto, I. Santoso dan I. Setiawan, “Pengontrolan Suhu Menggunakan Metode Fuzzy -PID”, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2010.

- D. Prihatmoko, “Perancangan Dan Implementasi Pengontrol Suhu Ruangan Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno”, Jurnal Simetris, pp. 117-122, 2016.

- D. Erlina, “Sistem Pengendali Lampu Ruangan Secara Otomatis Menggunakan Pc Berbasis Mikrokontroler Arduino UNO”, Jurnal Teknik Informatika, pp. 1-6, 2013.

- S. Kusumadewi, “Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

- S. Bandong, H. S. Kolibu dan V. A. Suoth, “Rancang Bangun Sistem Kontrol Suhu Dan Ketinggian Air Untuk Pemijahan Ikan Dengan Menggunakan Logika Fuzzy”, UNSRAT Manado, Manado, 2015.